## Slide 1: Der ProjectBuilder Automatische Generierung von Stromlaufplänen

## Slide 2: Arbeitsweisen in ecscad...
manuelles Platzieren von Symbolen und Makros, zeichnen von Leitungen
Kopieren von Schaltungen aus verschiedenen bereits vorhandenen Projekten oder aus einem Vorlagen-Projektes mit Templates
  „Kopieren/Einfügen (Copy/Paste)“
  „visuelles Suchen“
  „Seite/Anlage kopieren“
automatische Stromlaufplangenerierung mit dem ProjectBuilder

## Slide 3: Arbeitsweise „Kopieren aus Projekten“
Umstände, die durch das manuelle Kopieren aus verschiedenen vorhandenen Projekten entstehen...
  Es muss bekannt bzw. dokumentiert sein in welchen Bestandsprojekten welche Schaltungen zu finden sind.
  Kein zentrales Management von Schaltungen innerhalb der CAE-Software.
  Pflege und Aktualisierung finden oft nur bei dem jeweils aktuellen Projekt statt  Frage wieder: „In welchen Projekten sind Schaltungen aktuell?“
  Schaltungsvarianten werden über viele Projekte verteilt und nicht zentral verwaltet, der Überblick geht verloren.
daher ist der Einsatz des ProjectBuilders eine Alternative

## Slide 4: Wann den ProjektBuilder einsetzen?
Wenn neue Projekte überwiegend aus Schaltungen bestehender Projekte erstellt werden.
Wenn die benötigten Schaltungen Standardsschaltungen sind.
Wenn Varianten aus Standardschaltungen erzeugt werden
  Schaltungsgrafik bleibt gleich, es ändern sich nur Artikelnummern oder Symboltexte wie Funktion, Spannung, etc.
Wenn Informationen schon vor dem Zeichnen des Schaltplanes festgelegt sind
  z.B. BMK‘s, Klemmennummern, SPS-Funktionstexte, Artikelnummer aus einer Projektierungsdatenbank
Wenn aus bestehenden Projekten beliebige Informationen projektweit ausgetauscht werden sollen.

## Slide 5: Voraussetzungen für den ProjectBuilder
auf dem Rechner installiertes MS-EXCEL
Sämtliche Standardschaltungen werden als Makros in einer Bibliothek angelegt.
Vorherige Festlegung wie Schaltungen in Makros aufgeteilt werden. Das können sein...
  ...eine komplette Seite, z.B. eine Anordnung von 8 SPS-Eingängen.
  ...ein Schaltungsteil auf einer Seite, z.B. ein 24V-Netzgerät, das verschiedene Verbraucher versorgt
Makros fungieren als „Master-Pläne“, Schaltungsänderungen nur in den Master-Plänen!!
zur Vereinfachung sollten Makros einen bestimmten Bezugspunkt besitzen
  z.B. sind die Koordinaten „0,0“ immer eindeutig

## Slide 6: Voraussetzungen für den ProjectBuilder
Alle Textinformationen in Makros wie BMK‘s, AP‘s und Symboltexte werden als eindeutige Variablen definiert.
  verschiedene Varianten einer einzigen Schaltung
  Anzahl der erforderlichen Makros verkleinert sich mit „Variantenpool“
Vorschlag für die Konvention von Variablen
  Kürzel für die Funktion der Variable, z.B.
    „BMK“  Betriebsmittelkennzeichen
    „S_F“  Symboltext für Funktion
    „S_U“  Symboltext für Spannung
    „AP“  Anschlusspunkt
  Nummerierung der Variablen, z.B
    „BMK_1“  BMK vom 1. Symbol im Makro
    „S_F_4“  Symboltext „Funktion“ vom 4. Symbol
  „$“ oder „%“ als Prefix zur Variablenkennzeichnung
%BMK_1
%S_F_4

## Slide 7: Wie werden Projekte generiert?
ProjectBuilder-Schnittstelle
Generierung in ecscad
direkt in MS-Excel
ProjectBuilderEditor in ecscad
angepasstes User-Interface
Infos aus Datenbank, z.B. Projektmanagement- System
Grundlage ist eine Liste im MS EXCEL-Format
  sehr einfache und übersichtliche Struktur, sie beinhaltet...
    alle Projekt- und Seiteninformationen
    Angabe der benötigten Makros und Textinformationen
Erzeugung der Liste mit...

## Slide 8: Listenstruktur für den ProjectBuilder
Projektname
Seitenbezeichnung mit Anlage/Ort, Seitenformat, Blattkopfmakro
Makroname mit Einfügepunkt
Makro-Variablen mit Selektionskennzeichen: Suche/Ersetzen der Variablen gegen Inhalt
Selektionskennzeichen:
„ x4_ “  BMK
„ x16_ “  Anschlußp.
„ x32_ “  Symboltext
Beispiel „ x4_ %BMK_5“
„x4_%BMK_1“ „Q2“

## Slide 9: Listenstruktur für „Suchen/Ersetzen“
Der ProjectBuilder kann auch in bereits vorhandenen Projekten sämtliche Informationen austauschen lassen
Projektname
in Anlage „A1“ alle Klemmen auf „X1“ nach „X2“ umbennen
auf Seite 2 die Orte der log. Felder von „P1“ nach „K12“ und von „P2“ nach „K22“
auf Seite 3 die Schliesser/Öffner-BMK‘s und deren Funktionstexte
ACHTUNG: „ x4_F1 “  „ x32_F1 “